目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

九、结论与建议	39

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境示意及环保目标分布图

附图3：项目场地及周边环境现状图

附图4：项目环境现状大气、地表水监测点位图

附图5：项目总平面布置图

附件：

附件1：企业营业执照

附件2：国土证

附件3：现状环境资料质量保证单

附件4：专家签名单

附件5：专家评审意见

附件6：专家意见修改清单

附表：

建设项目环境保护审批登记表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 耒阳市奥林匹克森林建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 耒阳市福源房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 郑水超 | 联系人 | 郑海勇 |
| 通讯地址 | 耒阳市蔡子池街道办事处西关居委会文化路碧荷苑内 |
| 联系电话 | 13875686435 | 传真 | / | 邮编 | 421800 |
| 建设地点 | 耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | √新建 扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 房地产开发与经营（K7210） |
| 占地面积 | 32789.00平方米 | 绿地率 | 39.29% |
| 总投资 （万元） | 45218.69 | 其中：环保投资（万元） | 252.19 | 环保投资占总投资比例 | 0.56% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2020年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 耒阳福源房地产公司（以下简称福源房产），是一家经耒阳工商行政管理局核准成立的集房地产开发、销售于一体的房地产开发企业，目前开发资质暂定为三级。目前，公司正全力运作耒阳的首个大型以运动、健身为主题的大型项目----耒阳奥林匹克森林，项目占地面积为32789.00m2（约49.18亩），拟建设7栋28-31层高层住宅楼、沿街商业、会所以及体育馆一座，总建筑面积为120330.60m2，住宅总户数784户，机动车位630个，同时配套建设水、电、道路、绿化及亮化等附属工程。项目地处耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新村、西临水拾路，交通四通八达，为耒阳近年城区北扩的主要核心区域。项目主打运动精神，力争将“运动就在家门口”做到实处。项目建成后，将引领耒阳房地产开发新潮流，打造耒阳城市建设新名片，缔造耒阳城市面貌新格局，为提升耒阳城市品位，创造和谐美好的耒阳人文环境做出新的贡献。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，耒阳市福源房地产开发有限公司特委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响评价报告表。 2、建设内容 项目为商业和住宅复合开发用地，项目占地面积为32789.00m2（约49.18亩）。拟建设7栋28-31层高层住宅楼、沿街商业、会所以及体育馆一座，总建筑面积为120330.60m2，计容建筑面积104924.80m2，其中：高层住宅建筑面积97736.94m2，商业建筑面积6856.46m2，物业管理、公厕等公共配套设施建筑面积331.40m2。地下车库建筑面积15005.50m2。住宅总户数784户，机动车位630个。同时配套建设水、电、道路、绿化及亮化等附属工程。 项目商业门面规划：项目住宅区首层的临街商铺主要引入服装饰品店、小超市、通信营业厅、水果店等；集中商业区主要规划为汽车销售服务4S店（若入驻需单独进行环境影响评价）。本项目运营过程中商业服务经营中应明确规定：不得涉及有毒有害有腐蚀性或易燃易爆的危险品经营；不能引入含有喷漆工艺的汽车维修店；不能引进钢筋切割、石材加工等严重干扰居民正常办公、休息的工业生产活动；不能引进恶臭及异味的商业项目。项目规划不引入餐饮行业，如若后期引入餐饮或引入大型的娱乐等对环境影响较大的项目，需要单独进行环境影响评价。 2.1主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见下表1-1。 表1-1 本项目经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标 一 建设内容 1 总规划用地面积（净面积） m2 32789.00 2 总建筑面积 m2 120330.60 2.1 计容建筑面积 m2 104924.80 2.1.1 其中 住宅建筑面积 m2 97736.94 2.1.2 商业建筑面积 m2 6856.46 2.1.3 公共配套设施建筑面积 m2 331.40 2.2 不计容建筑面积 m2 15406.00 2.2.1 其中 地下室 m2 15005.50 2.2.2 架空层 m2 400.50 3 建筑基底面积 m2 8500 4 容积率 / 3.20 5 建筑密度 % 25.92% 6 绿地率 % 39.29 7 绿地面积 m2 12875.00 8 高层住宅户数 户 784 9 机动车位 个 630 9.1 其中 地上车库停车位 个 30 9.2 地面停车位 个 224 9.3 地下车库停车位 个 58 9.4 地下停车位 个 318 二 总投资 万元 45218.69 1 工程费用 万元 39014.68 2 工程建设其他费用 万元 3041.18 3 预备费 万元 2543.42 4 建设期利息 万元 285.0 三 资金来源 1 自筹 万元 42218.69 2 贷款 万元 3000 四 经济效益 1 收入 万元 56843.55 2 总成本 万元 42337.19 3 利润总额 万元 11337.33 4 总投资收益率 % 25.07 2.2主要工程建设内容 项目主要建设内容见下表1-2。 表1-2 主要工程建设内容 序号 类别 项目名称 建设规模 1 主体工程 高层住宅 建筑面积97736.94m2，7栋28-31层，提供住房718套 商业建筑 建筑面积6856.46m2，1栋，1F 体育馆 建筑面积2548.85m2，位于会所一层 会所 建筑面积1072.98m2，4F（第一层为体育馆服务） 沿街商铺 建筑面积3234.63m2，1F-2F，沿街分布，共有商铺51间 2 配套工程 公共卫生间 建筑面积18m2，设置于北侧3＃栋住宅楼西侧一层 物业管理用房 建筑面积313.4m2，设置于北侧3＃栋住宅楼一层 篮球场 占地面积215.08m2，设置于项目场地东南侧 5人足球场 占地面积500.22m2，设置于项目场地东南侧 门球场 占地面积360m2，设置于项目场地东南侧 主入口广场 占地面积1948.23m2，设置于项目场地西南侧 儿童乐园 占地面积467.81m2，位于项目场地中央 停车位 （630个） 地上停车位 224个 地上车库停车位 30个 地下停车位 376个 道路 （754.37 m） 步行景观道 459.48m 公园游步道 294.89m 绿化工程 12875.00m2 亮化工程 （190盏） 路灯 70盏 庭院景观灯 120盏 3 公用工程 供水 市政自来水管网 供电 市政电网 电信及通讯系统 依托当地通讯设施 消防 设置完善的消防设施，设置消防加压泵 通风 设置机械排风系统 4 环保工程 油烟处理装置 各住户自行安装，各单元设集中排气筒直通楼顶 垃圾收集点 设置垃圾箱720个，项目场地东南侧设置一地埋式垃圾站 污水处理 污水管网铺设，隔油池、化粪池，排入耒阳市白洋渡污水处理厂 备用柴油发电机 排气道、排烟竖井，通至楼顶层 地下车库尾气排放 地下车库排风口设置于项目中间地带绿化带内 2.3本项目主要设备布置表 表1-3 本项目主要设备配置表 序号 分项 名称 位置 1 供水 生活水池1座 / 加压水泵组2套，一用一备 地下室 消防：地下室设252m3消防水池一座；最高一栋屋顶设一座18m3消防水箱 / 消防泵：2台，1用1备 喷淋泵2台：1用1备 地下室水泵房 2 供电 一个配电房，4台800KVA和1台1000KVA变压器 地下室配电房 一个发电机房，选用一台640KW的柴油发电机 地下室发电机房 3 通风 各类风机、排烟机 地下室风机房内、居民厨房 4 冷热源 分体式空调 建筑各层空调位 2.4总平面布置 本项目位于耒阳市水拾路和新城一路交汇处的东南角，小区主要出入口位于东西两侧，步行入小区内，小区次要出入口在新城一路南侧，小区南侧设有两个紧急消防出入口，北侧4＃栋住宅楼设有物业管理用房和公共卫生间，小区东南角有垃圾收集点等环卫设施。场地内7栋28-31层高层住宅楼、一座体育馆及底层商业建筑围合布置，中心线布置小型绿化花园以及儿童乐园，篮球场、小型足球场等体育配套设施分散其中。项目建筑物均为南北朝向，设计较为合理，根据建设气候分区和城市规模大小，日照要求按大寒日日照不低于2h，日照时间为大寒日8h-16h，通过相关软件计算分析，本项目地块上所有的住宅均能满足日照要求。 2.5道路交通规划 交通规划坚持人车分流原则。人行主入口设置在西侧和东侧，在北面设置人行次入口。小区内部道路均为步行景观道，路网顺应地势，环绕于建筑旁边。车行出入口设在用地北侧和西南侧，方便车辆的出行。车辆可直接进出地下停车库，避免对人行流线的干扰。项目道路规划划分为：城市道路、步行景观道、公园游步道三部分。 ①城市道路：小区西面绿园水拾路路幅宽为36m，南面新城一路路幅宽为42m。 ②步行景观道：贯穿整个组团，道路宽度为4m。 ③公园游步道：路幅宽为1m。 该小区设地上车库停车位、地面停车位、地下车库停车位、地下停车位，其中地上车库停车位30个，地面停车位224个，地下车库停车位58个、地下停车位318个。 2.6绿化景观设计 景观组织以中央大绿洲为核心，引入运动生活设计主题，提供更多供住户交往与活动的空间场所。根据项目地形特点，抬高项目场地，形成视野开阔的叠级式入口前广场，主入口结合叠水和旱喷泉，在园林植物的选择上，采用草坪、灌木、乔木等符合湖南气候生长的植被，以行道树、花灌木、花坛等形成多层次的主体绿化，花坛内种值一串红、紫罗兰等南方易生长观赏花卉。 2.7给排水设计 （1）给水系统 表1-4 项目用水量 用水类别 用水标准 数量 用水量（m3/d） 住宅生活用水 150L/人·d 3136人 470.4 商业（商业建筑+沿街商铺） 3L/ m2·d 10091.09m2 30.27 道路及绿化用水 60L/(m2·月) 12875.00m2 25.75 不可预见水量 按总用水量的10%计 / 52.64 总计 / / 579.06 *注：用水标准根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)确定，项目商业建筑用水包含体育馆、会所用水。 项目地块以市政给水管网作为供水水源，拟从水拾路接入二根DN200的给水管，在地块内形成供水环网，在满足市政管网供水压力范围内的二层及以下楼层由市政管网直接供水；三层及以上楼层生活给水设变频调速供水设备供水，竖向进行分区，并保障最低用水点供水压力不大于0.2Mpa。根据建筑布局及建设规模，设生活水池（共165立方米）和消防水池（252立方米）及泵房。室内消火栓蓄水2小时为144立方米，自动喷淋蓄水1小时为108立方米。 （2）排水系统 本项目废水排放系数取0.8计，其中不可预见水量以及道路及绿化用水蒸发损耗，不产生废水，则本项目废水排放量为400.54m3/d（146197.1m3/a）。项目排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入市政排水管网。屋面雨水及其它雨水收集后排入市政雨水管网，工程暴雨设计重现期为5年，降雨历时为5min。 2.8消防系统 小区西南和东南角设置消防车出入口，消防车可以通过出入口进入庭院。庭院内的景观步行道作为隐形消防车道处理，减少对景观的破坏，并形成环形消防系统，紧急状态下消防车能抵达每栋高层建筑进行登高扑救。消防车道宽度大于4m，消防车转弯半径为12米，每栋高层建筑均设有大于一个长边或总周长1/4的消防登高面。 2.9电气设计 本项目单独设计一路10KV电源从市政管网引入，采用埋地方式接入10KV高压开关房。应急电源由备用柴油发电机组提供。所有消防用电设备（消防保安控制设备、消防泵、喷淋泵、消防电梯、消防电梯井排污泵等）及应急照明、生活泵、客梯、生活排污泵、疏散指示灯为一级负荷，一般电力及普通照明用电属三级负荷。根据建筑负荷分布及变电所的防水防潮的情况，在地下一层设1座独立变电所，内设高低压变配电房，发电机房等，施工图阶段合理调整。变配电房的10KV高压电缆埋地引入，变电所内设带外防护型干式变压器。备用发电机安装容量约为526KW，拟设1台约640KW备用柴油发电机组。所有照明灯以节能荧光灯管和紧凑式荧光灯T5型为主，以达到高效节能的目的。 2.10暖通 冷热源：项目建筑均采用分体空调，夏季供冷冬季供暖，仅预留分体空调的建筑，结构，电气，水专业的安装条件。 通风和防排烟设计：体育馆、会所首选自然排烟，楼梯均为封闭楼梯间且满足自然防烟条件采用自然防烟，走道均满足自然排烟条件，大于100㎡的房间均设自然排烟，排烟窗有效面积不小于房间建筑面积的2%，且排烟窗距房间内最远点的水平距离不大于30m。1#~7#住宅楼楼梯间和前室首选自然排烟，不满足自然防烟的楼梯间和前室均设置机械防烟，防烟风机置于屋顶。地下车库独立设计排风、烟系统，排烟系统和平时排风系统合用，排风量按6次/h计算，无自然送风条件的设计机械送风，补风量≥80%的排风量。车库排烟量按规范表格选取，无自然补风条件的设机械补风，补风量，补风量≥50%的排烟量。地下车库楼间间采用分段设计，加压送风机设置于地下车库。 2.11燃气规划 项目区域范围内已覆盖天然气管网，燃气以天然气为主，燃气管线低压管线从南侧北城中路接入，布置在道路两侧的人行道下，采取直埋敷设。 2.12进度计划 2017年1月—2020年6月，时间3年半。 2.13总投资及资金筹措 本项目建设总投资45218.69万元，其中：工程费用39014.68万元，工程建设其它费用3041.18万元，预备费用2543.42万元，建设期银行贷款利息285.0万元。 其资金筹措方式为：项目建设单位自筹42218.69万元，占比93.37%；申请银行贷款3000万元，占比6.63%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目原有地块为未开发的荒地，地块无原有污染问题。 项目位于耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路，为商业和住宅复合开发用地，项目周边1km范围内均为居民及商业用地、办公用地、住宅用地等，无重污染企业。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 耒阳市位于湖南省东南部，衡阳市南部，五岭山脉北面，东北邻安仁县，东南及南面连永兴县，西南角与桂阳县接壤，西临舂陵水与常宁市隔河相望，北界衡南县。耒阳市区现建成区面积50km2。地处东经112°38′～113°13′，北纬26°8′～26°43′。截至2015年，根据耒阳市乡镇区划调整方案，调整后下辖5乡19镇6街道。 本项目位于耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路，另有北城中路在项目南边，区域交通方便，地理位置优越。项目区域地理环境优越，交通便利。 2、地形、地貌、地质 耒阳市地处衡阳盆地南缘向五岭山脉地过渡地段。从东向西，由海拔478.5m（枫泉乡上坳上）递降到70m（集贤乡瓦泥矿）；自南向北，由海拔301m（公平圩镇马石岭）递降到70m（新市镇水西村）；由西南向西北，从海拔623m（长坪乡破塘村）递降到66m（雅江乡联盟村南门塘），形成东、南、西南高，中、西北部低，自东南向西北形成一个波浪式的倾斜面，恰似一个朝西北开口的马蹄形。 地形较为复杂，山、丘、岗、平地俱全，但岗地、丘陵地貌为主。山地最高点坪田乡元明坳（海拔845m），地势比降19‰东、南、西南由元明坳、五峰仙、侯憩仙、鼎丰坳、神岭、马仔山等45座海拔500m以上的山峰和165座海拔300～500m的山逢，构成天然屏障，山体连绵，呈弧形展布，山热陡峭，是耒阳市的竹木产地；山地前沿丘陵起伏，海拔200～300m，为市境地的油基地；中部和西北部地势低平，起伏和缓，岗地、平原相间，海拔65～130m左右手，是市境鱼米之乡。市内较大的垌田主要有遥田垌、仁义十里垌、夏塘垌、马水垌、三都垌、高炉垌等15个。全市陆地与水面之比是9.5：0.5。 3、气候和气象 耒阳属亚热带季风温润气候区，既具阳光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。 耒阳常年平均日照时数为1608h。常年平均气温为17.9℃，常年平均降水量为1337mm。常年最热为7～8月，平均最高气温34.7℃，极端高温一般年份为38～39℃，最热时市区曾达到40℃。常年最冷为1～2月，平均最低气温为-0.5℃。多年平均风速1.8m/s。全年主导风为NW风，出现频率16.6%；冬季(1月)以NW风为主，出现频率24.0%；夏季(7月)以S风为主，出现频率19.8%；全年静风频率2.0%。 4、水文 项目境内河流属湘江水系，附近河流主要有耒水和敖河，耒水为湘江支流，敖河为耒水支流。 耒水发源于桂区县北与江西省交界之处的万洋山，流经桂东、汝城、资兴、郴县、永兴之后，从耒阳市东南角黄市镇大河入境，自南向北，纵贯全市，将全市分成东西两片，至北端永济乡花园村出境，再经衡南县至衡阳市耒河口注入湘江。耒水全长453km，耒阳境内长122.2km，河面平均宽度300m，河床平均坡降为0.27‰。全流域面积11783km2，耒阳市占1975.3km2，为全流域的16.7%。多年平均流量为258m3/s，多年平均径流量为81.54亿m3，最大一日洪水总量出现于1961年6月13日，为4605亿m3。耒水在境内共接纳大小支流54条，其中东部35条，南部9条，中、北部10条，水系呈不对称的树枝状分布。其主要支流有淝江、浔江、马水、小水4条，以淝江为最。淝江，古称汉水（见《水经注》），源于永兴县茶斗冲，逶迤奔流，经上架、三都、石准、夏塘、盐沙、南阳6个乡镇，于淝江口汇入耒水，全长57km，境内长平方公里。平均坡降1.1‰。耒水在众多支流的汇合下，水量充沛，年径流总量达73.529亿m3，有利灌溉、发电和通航。 项目污水经市政污水管网进入耒阳市白洋渡污水处理厂处理，耒阳市白洋渡污水处理厂尾水达《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后进入耒水，耒水属于湘江的一级支流，纳污水河段属于耒阳电厂取水口下游200m至遥田镇总37.6km河段，为工业用水区。 5、生物资源 （1）土壤 耒阳的土壤属强淋溶土区江南网纹强淋溶土、饱和潜育土亚区。土壤种类繁多，1984年土壤普查共有8个土类，17个亚类，61个土属，165个土种和41个变种。其中以红壤为主，适应性广，较肥活。在257.39万亩农、林、牧用地中，有一等地97.3万亩，占37.8%；二等地113.29万亩，占44%；三等地46.8万亩，占18.2%。 （2）陆生动植物生态现状 本项目所在地人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。在实地初步考察过程中，未见国家法定保护的野生动物。区域生态景观主要是林地、旱地、荒地、水田、水域等，区域内经济作物以水稻、蔬菜、瓜果等为主，林地以田间四旁林、果园林和宅基地稀疏林为主。 （3）水土流失现状 耒阳市是湖南省湘中丘陵红壤水土流失重点治理区。全市水土流失主要分布在西北部紫色页岩和风化花岗岩地区，以及西南部红壤地区，这些地区植被较少或林草结构不合理，自然因素造成的水土流失非常严重。水土流失形式以水力侵蚀为主，在丘陵区和低山区的局部地区存在崩塌、滑坡等形式的重力侵蚀。土壤侵蚀形态以红壤、紫色土中、轻度面蚀、沟蚀为主。从土壤侵蚀强度看，水土流失强度以轻度为主，局部区域为中度，石灰岩地区有轻度石漠化现象。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、耒阳市社会经济概况 耒阳市总面积2656km2，截止到2015年初，下辖5乡19镇6街道，包括大和圩、坛下、长坪、太平圩、亮源5个乡，新市、遥田、夏塘、南阳、公平圩、黄市、小水、哲桥、三都、永济、龙塘、大市、淝田、南京、仁义、导子、马水、东湖圩、大义19个镇，蔡子池、灶市街、水东江、五里牌、三架、余庆6个街道。 耒阳矿产资源较丰富，是湖南省重要的能源、原材料基地，截止2009年已发现矿种45种，其中能源矿产2种，金属矿产18种，非金属矿产23种，水汽矿产1种，煤、高岭土、大理岩为优势矿产。 2014年全年实现地区生产总值（GDP）354.96亿元，按可比价格计算，增长9.6%。其中，一产业实现增加值57.58亿元，增长4.5%；二产业实现增加值144.31亿元，增长8.1%；三产业实现增加值153.07亿元，增长13.1%。一、二、三产业对全市经济增长贡献率分别为7.4%、36.5%、56%，分别拉动全市GDP增长0.7、3.5、5.4个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值30287元，增长8.88%。 全市三次产业比为16.2：40.7：43.1。与上年相比，一、二产业占比分别下降0.4、1.5个百分点，三产业占比提高1.9个百分点。其中，工业增加值占GDP比重为39.8%，对经济增长贡献率达36.2%，拉动GDP增长3.5个百分点；高新技术产业增加值占地区生产总值的比重为10.07%。 2、耒阳市白洋渡污水处理厂 耒阳市白洋渡污水处理厂选址市经济开发区白洋渡村，总设计规模为20万吨／日，用地面积240亩，纳污面积约80平方公里，服务人口约80万人，一期设计规模为10万吨／日，用地面积155亩，包括厂外约7公里污水输送干管和污水提升泵站，采用A／O污水处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，主要服务主城片区、灶市片区、青麓片区及工业园片区，服务人口约43万人。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量状况 本项目选址所处地区的环境空气质量类别按照《环境空气质量功能区划分原则与 B3095-2012）二级标准。本次评价引用耒阳市环境监测站于项目所在地附近2016年5月5~6日、5月12~13日、5月16~18日共7天的常规监测数据（耒环监字【2016】HP第（009）号）。数据引用理由如下：（1）引用数据为项目附近所在地监测数据，监测点距离本项目较近。（2）监测时间为2016年第二季度，监测时间较近且在3 年有效范围内。（3）大气监测点的监测项目包括SO2、NO2、PM10，包含了本项目的主要污染因子。（4）环境质量现状与本项目建设前改变不大。监测数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计（浓度：mg/m3） 监测 点位 监测 项目 日平均浓度 标准值(日均值) 浓度范围(日均值)mg/m3 超标率（%） 最大超标倍数 项目所在地 SO2 0.018~0.020 0 0 0.15 NO2 0.021~0.023 0 0 0.08 PM10 0.082~0.087 0 0 0.15 由表3-1可知，评价区域采样点7天监测时间内，PM10日平均浓度范围为0.082～0.087mg/Nm3、SO2日平均浓度范围为0.018～0.020mg/Nm3、NO2日平均浓度范围为0.021～0.023mg/Nm3，项目所在地监测点位的PM10、SO2、NO2日均监测浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，各监测因子无超标现象，项目所在区域的环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 项目污水经市政污水管网进入耒阳市白洋渡污水处理厂处理，耒阳市白洋渡污水处理厂尾水达《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后进入耒水，纳污水河段属于耒阳电厂取水口下游200m至遥田镇总37.6km河段，为工业用水区，为了解评价区域地表水环境质量现状，评价收集耒阳市环境监测站2016年5月12日~13日以及16日于耒阳市白洋渡污水处理厂排污口上游500m，排污口下游1000m两个监测断面监测数据，水质监测结果统计结果分析见表3-2。 表3-2 监测结果汇总及评价表（单位：mg/L） 断面 项目 pH CODCr SS NH3-N 石油类 BOD5 污水处理厂排污口上游500m 浓度 7.20~7.41 17~18 13~21 0.332~0.371 0.02 2.7~3.4 超标率(%) 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 标准(III类) 6~9 ≤20 / ≤1.0 ≤0.05 ≤4.0 污水处理厂排污口下游1000m 浓度 7.37~7.45 17~18 11~23 0.337~0.387 0.02~0.03 2.6~3.1 超标率(%) / 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 标准(III类) 6~9 ≤20 / ≤1.0 ≤0.05 ≤4.0 监测结果分析：耒水两监测断面的各因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准限值，水质环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本环评委托耒阳市环境监测站于2017年2月7日~2月8日，对项目周边场界进行了监测，共布设4个监测点（其监测点位见附图）。噪声值监测统计结果见表3-3。 表3-3 厂界噪声现状监测结果 监测点位 监测结果 dB(A) 昼间 夜间 2月7日 2月8日 2月7日 2月8日 厂界东面 51.3 55.7 43.1 42.3 厂界南面 52.4 51.7 46.3 41.2 厂界西面 56.3 53.4 44.8 41.7 厂界北面 51.6 51.9 43.1 42.4 监测结果表明，项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量尚可。 4、生态环境现状及评价 本项目位于耒阳市北城开发区，属于低缓丘陵地貌，区域地带性植被属中亚热带常绿阔叶林北部地带类型，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主，植被类型又马尾松、杉木林、油茶疏林、灌丛、草丛及桔园和农作物植被。主要生态类型有农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定，生态环境质量一般。区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动植物种类。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据现场踏勘，该项目主要保护对象如下表3-4。 表3-4 主要保护对象一览表 类别 保护目标 方位 最近距离 功能及规模 保护级别 大气环境 广厦明都 北侧 116m 居住区，14栋，约500户 GB3095-2012二级标准 友谊新城 东侧 20m 居住区，22栋，约800户 耒阳市新公安局 南侧 80m 办公区，约220人 鹏信世纪城 西南侧 90m 在建商业居住混合区，居民约500户 声环境 广厦明都 北侧 116m 居住区，14栋，约500户 GB3096-2008中2类标准 友谊新城 东侧 20m 居住区，22栋，约800户 耒阳市新公安局 南侧 80m 办公区，约220人 鹏信世纪城 西南侧 90m 在建商业居住混合区，居民约500户 水环境 耒水耒阳电厂取水口下游200米至遥田镇 西侧 5.09km 湘江支流，大河，工业用水区 GB3838-2002中Ⅲ类标准

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，故评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 （单位mg/m3） 污染物 浓度限值 1小时平均 日平均 年平均 PM10（mg/m3） － 0.15 0.07 SO2（mg/m3） 0.50 0.15 0.06 NO2（mg/m3） 0.20 0.08 0.04 2、水环境 项目污水经市政污水管网进入耒阳市白洋渡污水处理厂处理，耒阳市白洋渡污水处理厂尾水达《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后进入耒水，耒水耒阳电厂取水口下游200m至遥田镇总37.6km河段，为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（除pH外） 项目 Ⅲ标准值（mg/L） pH（无量纲） 6～9 CODcr 20 BOD5 4 NH3-N 1 SS / 石油类 0.05 3、声环境 本项目所在区域现状《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别 等效声级Leq dB(A) 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 生活污水预处理后排入市政污水管网，经污水管网纳入耒阳市白洋渡污水处理厂进行处理，处理后达一级B标准后进入耒水。项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体见表4-4。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978—1996） 单位：除pH外均为mg/L 污染因子 pH CODCr BOD5 悬浮物（SS） 动植物油 氨氮 三级标准 6-9 ≤300 ≤500 ≤400 ≤100 / 2、废气 施工期：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控点标准值1.0mg/m3。 运营期：地下车库排放污染物执行国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的无组织排放监控浓度限值，其中车库排放的碳氢化合物参照执行标准中“非甲烷总烃”数值；CO执行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质最高允许浓度”的规定。备用发电机燃烧柴油排放的尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。具体详见表4-5。 表4-5 运营期污染物排放标准 污染源 污染物 名称 执行标准及级别 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度mg/m3 排气筒高度m 速率 kg/h 地下车库尾气 NOx 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 — — — 0.12 非甲烷总烃(THC) — — — 4.0 CO 居住区大气中有害物质最高允许浓度（TJ36-79） — — — 3.0 发电机燃烧废气 SO2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 550 52/58/67 42.2/51.8/70.4 — NOx 240 52/58/67 12.8/15.2/20.9 — 颗粒物 120 52/58/67 65/80/106 — 居民厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，所排废气须经油烟净化设施处理达到规定标准后，通过专用烟道高空排放，见表4-6。 表4-6 油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率 60 75 85 标准来源 GB18483-2001 3、噪声 运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 表4-7 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别 等效声级Leq dB(A) 昼间 夜间 2类 60 50 施工过程中执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 4、固废 本项目生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001，2013修订）》，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水产生及排放情况见表4-8。 表4-8 项目实施后主要污染物产生及排放情况 单位：t/a 污染物名称 产生量 （t/a） 排入耒阳市白洋渡污水处理厂量（t/a） 预测排放浓度（mg/L） 最终排放量（t/a） 废水 废水量 146197.1 146197.1 - 146197.1 CODCr 36.55 33.63 60 8.77 NH3-N 7.31 5.85 15 2.19 本项目入网的CODc33.63t/a、NH3-N5.85t/a，经污水处理厂处理后排入环境的CODcr和NH3-N分别为8.77t/a、2.19t/a。根据分析，本项目废水经污水处理厂处理后外排耒水，项目排污总量由耒阳市白洋渡污水处理厂统一申请。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程图及产污环节图 本项目对周围环境的影响大致可分为两个阶段：建设阶段（即施工期）和使用阶段（即营运期），各阶段对周围环境的影响简述如下。 1、房屋建设阶段：包括场地清整、地基工程、框架建设、配套建设等，如下图所示： 图5-1 施工期工艺流程图及产污环节图 2、房屋交付使用阶段：包括居民入住前的房屋装修和入住后的日常生活： 住宅： 商铺： 图5-2 运行期工艺流程图及产污环节图 主要污染工序及源强分析 1、施工期污染因子及源强 废水 项目施工期间产生的废水主要为土建施工期间产生的泥浆废水和建筑施工人员所产生的生活污水。 泥浆废水主要来自于浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子SS含量约为500~1000mg/L。泥浆废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘和车辆清洗等不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员为80人计，生活用水量按0.08m3/人·d计，排污系数取0.8，施工期约为42个月，则施工期污水产生量为6451.2m3，生活污水的水质为CODCr250mg/L，BOD5 150mg/L，SS180mg/L，NH3-N50mg/L，动植物油80mg/L；，则产生CODCr1.61t，BOD50.97t，SS1.16t，NH3-N0.32t，动植物油0.52t。 废气 ①扬尘 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘，主要是造成大气中TSP值增高。 施工扬尘主要产生于开挖土石，粉质建筑材料运输、堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。 ②施工机械和材料运输车辆尾气 一般大型工程车辆污染物排放量为： CO 5.25g/ km·辆 THC 2.08g/km·辆 NOx 10.44g/km·辆 噪声 施工期间产生的噪声主要是施工机械如挖土机、推土机、搅拌机、运输车辆等作业时产生的噪声，主要建筑机械施工噪声源强见下表5-3。 表5-3 建筑施工机械噪声值（单位：dB） 施工机械名称 噪声级 施工机名称 噪声级 推土机（120马力） 71-107 轮式压路机（80马力） 75 平土机（160马力） 77 装卸机（30马力） 83-93 单斗挖掘机（SPWY60式） 74-89 自卸卡车 72 三轮压路机 76 自卸翻斗车 70 二轮压路机 57 混凝土搅拌机 80-105 钻孔式或静压灌溉桩机 81 手风钻 85 锯、刨 95 升降机 72 建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达110dB以上。 固体废物 项目施工期间的固废主要为清整和建造过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积1t计，本项目总建筑面积为120330.60m2，则将产生建筑垃圾1203.31t。在此期间日均施工人员按80人计，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，施工期约42个月，则将产生的生活垃圾量为100.8t。 土石方平衡： 项目地块较平整，土石方量如下表，土石方量如下表。 表5-2 土石方平衡表 挖方 填方 余方 59427.18m3 26415.08m3 33012.1m3 根据土石方平衡，本项目需弃方33012.1m3，无需设置取土场。项目弃渣由渣土运输有限公司外运，由该公司统一调配运往需要土方的单位或场地。渣土平衡图见图5-3。 图5-1 渣土平衡图 2、营运期污染因子及源强分析 营运期的主要污染因子为：生活污水、商铺废水、厨房油烟废气、备用柴油发电机产生的废气、汽车尾气、噪声以及生活垃圾等。 废水 本项目实行雨污分流制。雨水经园区的雨水口收集至小区雨水管，排入市政雨水管网。项目污水主要包括住户生活用水和商业用水，排放量总计为400.54m3/d（146197.1m3/a）。主要污染物浓度分别为：CODCr 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS180mg/L、氨氮50mg/L，动植物油80mg/L。项目废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级排放标准后，排入耒阳市白洋渡污水处理厂达标后达一级B标准后进入耒水。 表5-3 本项目废水产、排放情况 序号 污染物 产生情况 纳管情况 排放至环境情况 水质（mg/L） 产生量（t/a） 水质（mg/L） 排放量（t/a） 水质（mg/L） 排放量（t/a） 1 废水水量 -- 146197.1 -- 146197.1 -- 146197.1 2 CODCr 250 36.55 230 33.63 60 8.77 3 BOD5 150 21.93 140 20.47 20 2.92 4 SS 180 26.32 150 21.93 20 2.92 5 NH3-N 50 7.31 40 5.85 15 2.19 6 动植物油 80 11.70 60 8.77 3 0.44 废气 项目建成后，废气主要来自厨房燃料、厨房油烟废气、汽车尾气、备用发电机燃油尾气、装修废气以及垃圾箱废气等。 ①厨房燃料废气 住宅区厨房食物烹饪及加工以天然气为能源，住宅区总人数为3136人，按人均用气量74m3/a估算，年天然气用量约为23.21万m3，燃烧天然气产生污染物的量为255.31万m3/a（1 m3天然气产生 11 m3废气）。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中天然气燃烧产污系数，计算本项目燃烧天然气产生污染物的量列于表5-5。 表5-4 居民厨房燃烧天然气污染物产生量 序号 污染物名称 产污系数 污染物产生量（t/a） 1 NO2 1920 kg/106m3 4.90 2 SO2 9.6 kg/106m3 0.02 3 烟尘 160 kg/106m3 0.41 ②油烟废气 本项目住户3136人，每人每天食用油用量按25g计，则本项目食用油消耗量为28.62t/a，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，即厨房油烟产生量0.86t/a。油烟废气经抽油烟机处理，家庭油烟机油烟去除效率一般为60%，油烟排放量为0.34t/a，油烟废气由油烟专用道至楼屋顶高空排放，不侧排。 ③汽车尾气 根据对其它同类型停车场的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气，其主要成分为CO、非甲烷总烃和NO2。 项目地下室除少量配套设施用房外其余均设为停车位，共有376个地下停车位。地上车位220个为开放环境以及地上车库30个停车位为半开放环境，利于污染物稀释扩散，废气对环境影响小，故本评价不予考虑；而在地下车库内，由于车位较多，废气不易扩散，需用机械排风换气设施进行通风，故本次评价仅考虑地下车库排放的汽车尾气。 汽车尾气排放源强按如下方法进行估算： 汽车尾气排放量按下式计算 式中：D—汽车尾气排放量，m3/h Q—汽车车流量，v/h T—车辆在停车场运行的时间，min k—空燃比 A—燃油耗量，kg/min 车流量：一般情况下，车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数是不定的，进出停车场的车辆在早、晚两次较频繁。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，进出时间按2小时/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。本项目地下车库高峰期车流量估算为376v/h。 在停车场运行时间：汽车运行时间是指汽车在额定区域内从发动机启动到停车的时间，或从进口到出口的运行时间。库（间）内运行时间包括距离/速度和停车（或启动）的延误时间。本项目按每辆车在泊位时耗时1分钟，在车库道路上行驶0.5分钟估算。 燃油耗量：汽车尾气的排放量与车型、车况、车辆数和耗油量等有关，一般为轻型汽车(轿车和小面包车等)。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（怠速≤5km/h）平均耗油量为0.1L/min，约合0.075kg/min；正常行驶（车速＞5km/h）平均耗油量为0.10L/km，约合0.075kg/km，在项目区域内正常行驶平均速度取10km/h，则平均耗油量约为0.0125kg/min。 空燃比：在相同耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时（＞14.5），燃油完全燃烧，产生CO2及H2O；当空燃比较低时（≤14.5），燃油不充分燃烧，将产生污染物。据调查，当汽车进出停车库时，平均空燃比约为12：1。 按以上计算得，本项目进出地下停车库的汽车尾气排放量约为284.19m3/h，其中怠速泊车时尾气排放量约为23.68m3/h，正常行驶时尾气排放量约为307.87m3/h。 污染物排放速率按下式计算 式中：G—污染物排放速率，kg/h C—污染物的排放浓度、容积比，ppm f—容积与质量换算系数（CO 1.25、HC 3.21和NO2 2.05） 参照有关统计资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物速率见表5-5。计算结果见下表。 表5-5 汽车尾气中各污染物排放速率 污染物 单位 怠速 正常行驶 G（kg/h） 年排放量（t/a） CO ％ 4.07 2 15.05 10.99 非甲烷总烃 ppm 1200 400 1.13 0.82 NO2 ppm 600 1000 0.40 0.29 ※年排放量按照365天计算，2h/d分析 地下停车库废气排放浓度计算：按地下停车库容积及单位时间换气次数，计算单位时间停车库废气排放量，再按照污染物排放速率，计算地下停车库的污染物排放浓度。 式中：Q—停车库废气排放量，m3/h n—换气次数，次/h V—停车库体积，m3 C—污染物排放浓度，mg/m3 G—污染物排放速率，kg/h 地下停车库容积约33012.1m3，高峰期车流量约为376v/h，停车库采取强制机械通风，换气频次为6次/h，则计算得到地下停车库废气排放情况见表5-6。 表5-6 地下停车场污染物排放情况 泊位(个) 项 目 污染物 CO 非甲烷总烃 NO2 376 地下停车库废气排放量Q(m3/h) 198072.6 污染物排放浓度C(mg/m3) 55.47 4.15 1.47 ④装修废气 本小区内住户入住前要对房屋进行装修，装修期需进行大面积的表面涂料油漆，涂料油漆中的有机溶剂最终将挥发进入空气，属无组织排放。涂料油漆废气的排放一般仅影响装修室内空间及周边局部环境，其排放时间甚至可以达数年，因此其对外环境污染影响不会十分明显。 为降低涂料油漆废气排放可能对室内外环境造成的污染影响，建议在项目整装过程尽可能选用环保漆，装修过程及完成后应加强室内通风，在投入使用前应有一定的闲置期。 ⑤垃圾收集站废气 本项目于在小区中每栋住宅前设垃圾收集箱，距离楼房约10米，项目设置1处地埋式垃圾中转站，位于地块西侧A4栋和B1栋间，距离最近住宅楼A4栋最近距离为26m，建筑面积10m2。在运行过程中，垃圾收集站由于堆放的生活垃圾清理不及时，可能会腐烂变质，尤其在夏天，会产生发酵臭气，恶臭气体主要包括NH3、H2S等物质，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等刺激性有机气体。这些气体挥发性较大，扩散在大气中，而且部分气体刺激性气味大，可能给区内外的空气环境带来一定污染。而且在高温环境，容易滋生蚊蝇，传播疾病，对附近居民产生一定影响。 ⑥备用发电机燃油尾气 本项目设有三台640kW备用柴油发电机，以0＃柴油为燃料，每月工作时间不超过8小时，全年工作时间不超过96小时，耗油率为0.221kg/kW•h，则年共耗油13.58t/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3，则每年产生的烟气量为271600Nm3。取NO2产生系数为3.36（kg/t油）；SO2的产污系数为4（kg/t油），烟尘产生系数为2.2（kg/t油），经计算，项目柴油发电机组产生的污染物为SO2：54.32kg/a，NO2：45.63kg/a，烟尘：29.88kg/a，浓度为SO2：200mg/m3，NO2：168mg/m3，烟尘：110mg/m3。经排烟机通过专用排气烟道引屋顶高空排放。 由于本项目拟采用0＃柴油，含硫量较低(约0.2％)，燃烧较为完全，所排大气污染物均能达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。 噪声 本项目噪声主要来空调、水泵房、配电房和交通噪声等，经过类比调查，各主要噪声源的噪声级见下表。 表5-7 噪声产生情况及治理措施 编号 产噪源 源强 [dB（A）] 产生位置 处理措施 处理后噪声值[dB（A）] 1 水泵 85 地下室 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备 ＜60 2 风机 85 地下室 ＜60 3 配电房 90 地下室 ＜60 4 发电机 90 地下室 ＜60 5 交通噪声 70-85 地下车库 采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线 ＜60 6 2匹左右的分体空调室外机 65 室外 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备 ＜60 固体废物 本项目固体废物主要为居民生活和商业店面产生的商业垃圾，本项目住户3136人，每人每日产生的生活垃圾按1.0kg计，则生活垃圾产生量为1144.64t/a；根据类比调查，本项目商业垃圾产生量按0.5kg/50m2•d计，则商业垃圾产生量为36.83t/a。以上合计1181.47t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房燃料废气 | 烟尘 | 0.41t/a | 0.41t/a |
|  |  | SO2 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | NO2 | 4.90t/a | 4.90t/a |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 0.86t/a | 0.34t/a |
|  | 汽车尾气 | CO | 10.99t/a，55.47mg/m3 | 10.99t/a，55.47mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.82t/a，4.15mg/m3 | 0.82t/a，4.15mg/m3 |
|  |  | NO2 | 0.29t/a，1.47mg/m3 | 0.29t/a，1.47mg/m3 |
|  | 备用发电机燃油尾气 | 烟尘 | 29.88kg/a，110mg/m3 | 29.88kg/a，110mg/m3 |
|  |  | SO2 | 54.32kg/a，200mg/m3 | 54.32kg/a，200mg/m3 |
|  |  | NO2 | 45.63kg/a，168mg/m3 | 45.63kg/a，168mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水和商铺废水 | 水量 | 146197.1m3/a | 146197.1m3/a |
|  |  | CODCr | 250mg/L | 36.55 t/a | 60mg/L | 8.77 t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 21.93t/a | 20mg/L | 2.92 t/a |
|  |  | SS | 180mg/L | 180 t/a | 20mg/L | 2.92 t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L | 7.31t/a | 15mg/L | 2.19t/a |
|  |  | 动植物油 | 80mg/L | 11.70t/a | 3mg/L | 0.44 t/a |
| 固体 废物 | 商铺 | 商业垃圾 | 36.83t/a | 0 |
|  | 居民 | 生活垃圾 | 1144.64t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目运营期间噪声主要来空调、水泵房、配电房、发电机和商业噪声、交通噪声等，噪声级基本在65～90dB（A）。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目施工期间如遇阴雨天气，会造成一定的水土流失，施工期尾声，将在小区内及四周加强绿化工程，绿地率达39.29%。项目建设单位在施工期间加强管理，尽量减少对生态环境的影响。 |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析 1.1水环境影响分析 施工期废水主要来自于土建施工期间产生的泥浆废水以及施工人员产生的生活污水等。 泥浆废水主要来自于浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS，SS的含量约为500~1000mg/L。 施工期间日均施工人员为80人，将产生一定量的生活污水。生活污水排入市政污水管网，之后进入耒阳市白洋渡污水处理厂进行处理，对周边地表水环境影响小。 施工期间应加强管理，以减少泥浆废水的产生量，施工泥浆废水经过沉淀等预处理后回用于场地洒水抑尘、冲洗车辆及设备。 在此基础上，本项目施工期废水基本不对周边水体产生影响。 1.2大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10 t卡车在通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 汽车扬尘产生量 车速 P 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q—— 起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 粉尘产生量 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，本环评要求施工时： ①施工现场架设2～2.5米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ②要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表。 表7-3 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m） 5 20 50 100 TSP浓度 （mg/m3） 不洒水 10.14 2.810 1.15 0.86 洒 水 2.01 1.40 0.68 0.60 当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。本项目周边均为规划用地，项目扬尘对周围敏感点的影响较小 ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ④施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面。 ⑤禁止在大风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运； ⑥风速大于3m/s时应停止施工。 ⑦施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。 ⑧采用商品混凝土，不得进行水泥现场搅拌；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 在采取以上措施后，本项目施工期扬尘对周边环境影响较小。 1.3声环境影响分析 施工噪声 噪声主要来自建筑施工过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达110dB以上。施工过程中常用施工机械噪声值如表7-4所示。 而主要建筑施工机械噪声干扰半径如下表所示： 表7-4 主要建筑施工机械噪声干扰半径 施工阶段 声源 r55 r65 r70 r75 土石方 装载机 350 130 70 40 挖掘机 190 75 40 22 打桩 静压和振动沉管灌注机 210 106 58 30 结构 混凝土振捣机 200 66 37 21 木土圆锯 170 85 56 30 装修 升降机 80 25 14 10 本项目东边距离建设点20米处有友谊新城居民点，为防止和减小本项目施工对周边环境产生影响，在施工期间建设单位应要求施工单位严格执行《建筑施工噪声管理办法》。要求施工单位禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用沉管灌注桩；尽量缩短工期；采用商品砼代替自设砼搅拌站；同时要求项目实施单位要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业：如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于远离居民的地方，对于放置于固定的设备需设操作棚或临时声障；禁止在夜间施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地环保部门申请夜间施工许可，并接收其依法监督。 交通噪声 在本项目中，施工运输车辆行驶时对两侧建筑的噪声影响约为65～75dB(A)，禁止夜间使用施工运输车辆。 1.4固体废物影响分析 施工期固体废物主要指建筑垃圾、土石方以及施工人员产生的生活垃圾。 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完成后会残留不少废建筑材料，如废钢筋、包装袋、建筑边角料等。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，其中钢筋等可回收利用材料应及时回收利用，不可利用部分连同弃土回填或委托环卫、渣土办清运、处理，不要随意倾倒制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。 施工期渣土的处理是施工单位的一个重要内容，如果处置不当，渣土运输过程产生的扬尘将对环境产生严重影响，因此，工程施工单位必须加强管理，对弃土及建筑垃圾外运全部委托耒阳市渣土办管理的专业渣土运输公司负责土方转运，耒阳市渣土办则根据耒阳市建筑工地的供需情况规定渣土倾倒地点，并按规定时间、运输路线、倾倒地点进行处置，通过耒阳市渣土办严格管理，所有施工渣土、建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置， 可最大限度减少废弃土方随意倾倒所产生的不良影响。 此外，施工人员生活垃圾产生量80kg/d。生活垃圾不能随意堆放，应设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时清运处理，对环境影响较小。 1.5施工期生态环境影响分析 本项目施工期引发水土流失的影响。 项目建设区域为城市已建成区域，区域内植被较少，无珍稀濒危动植物物种，无国家和地方重点保护野生动植物和地方特有野生动植物的生境或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区。项目建设用地场地内植被为本地常见种，项目的建设对生物量减少和物种的多样性减少影响不大。 施工期水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等，项目所在地年均降雨量为1337mm，年均雨日149.5天，雨季在5~10月之间，且夏秋暴雨较为集中，降雨量大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失提供了充分必要的动力基础。 在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他环境条件中，且大量的土方挖填和弃土堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。 施工过程中产生严重的水土流失，不但会影响到工程的进度和工程质量，而且还产生泥沙污染物往外排放，会对周边邻近地表水体水质产生一定的影响。施工场地上，雨水径流将以黄泥水的形式进入区内排水沟，黄泥水沉积后将会堵塞排水沟和市政雨水管网，对项目周围的地面排水系统产生影响，故施工期的水土流失问题值得重视，应采取必要的工程措施、植物措施和管理措施加以控制。 水土保持具体措施如下： 1）施工过程中应科学规划，合理安排，从根本上减少水土流失量。施工过程产生的建筑垃圾和多余渣土，应做到随挖、随运，均由专业运输车按照渣土办规定路线运至指定场地，防止暴雨径流对开挖面的冲刷。项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。 2）施工中采取临时防护措施，采用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；必要时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 3）尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨天气禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 4）加强设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 5）在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 6）项目设计绿地率39.29%，多样性、异质性的植被保护与恢复、科学规划、合理布局、严格科学的管理等，将会最大限度地恢复和改善区域生态环境。 在采取相应的防治措施后，本项目施工过程中产生的水土流失可降至最低程度，对生态环境影响处于可接受水平。 2、营运期环境影响分析 2.1水环境影响分析 本项目实行雨污分流制。雨水经园区的雨水口收集至小区雨水管，排入市政雨水管网。本项目废水主要为居民生活污水和商业废水，废水总产生量为146197.1m3/a。项目废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级排放标准后，排入耒阳市白洋渡污水处理厂。 化粪池处理生活废水是目前比较常用且实用的技术，化粪池主要是利用沉淀和厌氧、发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，主要工艺流程为：污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物。出水确保满足三级标准要求。 污水进入耒阳市白洋渡污水处理厂可行性分析： （2）本项目废水排入耒阳市白洋渡污水处理厂可行性分析 耒阳市白洋渡污水处理厂选址市经济开发区白洋渡村，总设计规模为20万吨／日，用地面积240亩，纳污面积约80平方公里，服务人口约80万人，一期设计规模为10万吨／日，用地面积155亩，包括厂外约7公里污水输送干管和污水提升泵站，采用A／O污水处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，主要服务主城片区、灶市片区、青麓片区及工业园片区，服务人口约43万人。 本项目位于耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路，耒阳市白洋渡污水处理厂纳污范围主要服务主城片区、灶市片区、青麓片区及工业园片区，本项目属青麓片区，在其纳污范围内。 本项目污水产生量约为400.54t/d，约占耒阳市白洋渡污水处理厂规模的0.4%。因此本项目污水排入耒阳市白洋渡污水处理厂不会对其产生冲击性影响。本项目产生的污水经预处理后，其水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，能满足耒阳市白洋渡污水处理厂进水水质要求。 综上所述，耒阳市白洋渡污水处理厂可接纳本项目废水，本项目废水经耒阳市白洋渡污水处理厂处理后排入耒水，出水水质执行《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，对周围水环境基本无影响。 经以上分析可知，本项目污水排放对周围水环境影响较小。 2.2大气环境影响分析 项目建成后，废气主要来自厨房燃料、厨房油烟废气、汽车尾气、备用发电机燃油尾气、装修废气以及垃圾箱废气等。 项目住户使用天然气，属于清洁能源，污染物产生量较小，经过厨房通风换气，对厨房及外界的影响较小。 厨房油烟产生量0.86t/a，油烟废气经抽油烟机处理，油烟去除效率为60%，油烟排放量为0.34t/a，油烟废气由油烟专用道至屋顶高空排放。在此前提下，本项目油烟废气对周围大气环境影响较小。 本项目设地下停车位376个，根据分析，只要地下车库按照设计每小时换气6次，车库中CO有害气体含量可达到《工业企业设计卫生标准》的要求。尾气排放口高度不低于地面以上2.5m，排气口应远离进气口，应尽可能设在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动的地方，排气口周边进行绿化等，布局合理。 装修废气在选用环保漆，加强房间通风后对周边环境及本小区居民影响较小。 本项目设有一台640kW备用柴油发电机，由于采用0＃柴油，含硫量较低(约0.2％)，燃烧较为完全，所排大气污染物浓度为SO2：200mg/m3，NO2：168mg/m3，烟尘：110mg/m3，均能达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级标准要求，经排烟机通过专用排气烟道引至屋顶作高空排放。 垃圾收集箱会产生一些臭味，项目设置的垃圾中转站为地埋式，地埋式的垃圾中转站平常处于密闭状态，仅在堆放垃圾或者清运垃圾时会有恶臭逸出对周边环境有影响。本项目垃圾中转站位于地块东南侧，距离项目最近住宅楼6#栋最近距离为25m，距离友谊新城最近住宅楼为10m，符合《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）中≥8m的卫生防护距离要求，且友谊新城位于项目东侧，为主导风向侧风向，同时垃圾站周围均有2m以上绿化带将其隔离。本环评要求生活垃圾做到及时清运，按照一天一清运的原则，由环卫部门用密闭垃圾运转车运送至生活垃圾填埋场处置，防止产生二次污染，并有条件情况下对垃圾站喷洒除臭剂等手段来降低恶臭对周边环境空气影响，在此情况下，垃圾中转站对周边敏感目标影响不大。 综上，本项目废气对周围大气环境影响较小。 2.3噪声环境影响分析 本项目运营期间噪声主要来空调、水泵房、配电房和交通噪声等，噪声级基本在65～90dB（A）。为了避免本项目产生的噪声对周边环境及小区居民造成不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施： （1）区内噪声防治 禁止大型卡车出入，禁止汽车在区内鸣笛，区内限速，规范安装、合理使用机动车辆防盗报警装置及合理安排家装时间。 （2）区外交通噪声防治 项目外围路段限速禁鸣，在本项目四周均设置绿篱、种植高大树木，本项目临路一侧安装隔声窗。 （3）设备噪声防治 通风及空调设备采用低噪声设备，且其吊装设备采用减振吊架，落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装设消声设备，空调机房墙体做吸声处理，机房门为隔声门；水泵安装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减振吊架；对排烟通风管道采取消声减振措施。 以上隔声、减振措施可使上述设备的噪声源强下降10～15dB(A)，再加上有些设备置于地下室，地下室对噪声的削减量在40dB(A)以上，因此设备噪声在采取上述措施治理后，完全能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求。 在此基础上，本项目噪声对周围环境及小区影响较小。 2.4固废影响分析 本项目固废主要为居民生活垃圾和商铺垃圾，保持垃圾箱内外清洁卫生，定期消毒，对垃圾进行分类收集，及时清运，送垃圾填埋场作无害化处理。尤其是夏季高温时，防止垃圾腐败产生的异味，降低对附近居民及本项目的影响。对可利用的废物如废书籍，报纸，废塑料和废金属等尽量回收利用，集中送往有关部门妥善处理。 采取以上措施后，固体废物对本项目及周围环境不会有大的影响。 2.5外环境对本项目的影响 根据现场踏勘及规划情况来看，本项目周边用地均为住宅办公用地，外环境对本项目的影响主要为交通噪声的影响。 本项目与周边道路的位置关系见下表。 表7-5 本项目建筑与影响源的位置关系 影响源 最近建筑 最近距离 与中心线 与边线 新城一路 北侧2、3、4#栋住宅楼 34m 13m 水拾路 西侧1#栋住宅楼 34m 16m 根据上表及总平面布置图可知，项目北侧新城一路，西侧水拾路均为城市支路。交通流量不大，经绿化带衰减后，影响较小，根据现状监测，目前西侧噪声值能满足2类标准要求。考虑到新城一路、水拾路中远期交通车流量增大，则对距离最近建筑物影响会增大，故本环评参照《地面交通噪声污染防治技术政策》（征求意见稿）中要求，建议建设单位在临路一侧采用双层中空玻璃，加强城市道路与项目最近建筑物之间绿化带的设置，尽可能的减轻交通噪声对项目住宅楼的影响。 4、项目符合性分析 4.1规划符合性分析 项目建设地点位于耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路，根据项目土地国有证（耒国用（2013）第350497号以及耒国用（2015）第87001号），项目土地使用性质为商业、住宅用地，用地性质符合规划要求。 4.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修订）》，本项目为房地产开发项目，不属于淘汰类、限制类项目。本项目以较高的标准规划、设计，并将依据国办发[2005]26号《国务院办公厅转发建设部等部门关于做好稳定住房价格工作意见的通知》切实稳定住房价格，符合国家产业政策。 4.3平面布局合理性分析 （1）总体布局合理性分析 本项目位于耒阳市水拾路和新城一路交汇处的东南角，交通规划坚持人车分流原则，人行主入口设置在西侧和东侧，在北面设置人行次入口，车行出入口设在用地北侧和西南侧，方便车辆的出行，车辆可直接进出地下停车库，避免对人行流线的干扰。小区南侧设有两个紧急消防出入口，北侧4＃栋住宅楼设有物业管理用房和公共卫生间，小区东南角有垃圾收集点等环卫设施。场地内7栋28-31层高层住宅楼、一座体育馆及底层商业建筑围合布置，中心线布置小型绿化花园以及儿童乐园，篮球场、小型足球场等体育配套设施分散其中。项目建筑物均为南北朝向，设计较为合理，日照时间为大寒日8h-16h，地块上所有的住宅均能满足日照要求，化粪池设置在项目地块西侧绿地下方，项目总体布局是合理的。 （2）配套设备布局合理性分析 1）变配电所：项目设置有变配电所，变压器存在一定程度的电磁污染，因此将其设置在地下层，通过建筑自身屏蔽可有效减少电磁污染，位置布置可行。 2）通风设备及给水泵房：主要设置在地下层，部分低噪声柜式通风机设置在楼顶，位置可行。项目消防、生活合用一个泵房。为避免水泵运行时产生的振动对地面住宅楼的影响，建议适当调整水泵位置，避开住宅楼正下方，宜设置在绿化用地及小区道路下方。 3）通风排风口：地下室设置通风口位于大楼顶部，自然通风利用地下车库进出口及采光井，其位置基本可行。但排风口应避开人群活动、远离住宅窗户。 4）住宅楼住户厨房应设置厨房油烟排烟竖井至楼顶部。商业用房应预留专用排烟道到屋顶排烟。 5）本项目垃圾中转站位于项目西侧，距离最近的住宅约10m，符合《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）中≥8m的卫生防护距离要求，同时垃圾站周围均有2m以上绿化带将其隔离。 本项目运营过程中商业服务经营中应明确规定：不得涉及有毒有害有腐蚀性或易燃易爆的危险品经营；不能引入含有喷漆工艺的汽车维修店；若引入大型的娱乐、餐饮等对环境影响较大的项目，需要单独进行环境影响评价。 4.4与周边环境相容性分析 根据周围环境现状和规划，项目周边多为居民及商业用地、办公用地、住宅用地等。项目北侧为广厦明都住宅区，东侧为友谊新城住宅区，南侧为耒阳市新公安局，西南侧为鹏信世纪城商住混合区，本项目主要职能为商业和居住区，周边生活配套较为齐全，离项目不远拥有学校、公园等，地理位置优越，交通便捷。可知，项目与周围环境是相容且相互适应的。 5、环保设备和投资估算 项目总投资45218.69万元，环保总投资为252.19万元，占总投资的0.56%，见表7-5。 表7-5 环保设施投资估算 环保项目 项目建设内容 投资（万元） 施工期 废水处置设置 沉淀池 5 施工扬尘污染控制 保洁人员、设置围挡、防尘网、洒水等 40 噪声治理设施 各类施工机械的隔声降噪、临时隔声屏障 10 固废处置设施 垃圾桶；委托运输、处置 5 运营期 生活污水处理设施 化粪池、区内管网 80 废气治理 烟道收集装置、地下车库换气系统 30 噪声治理设施 风机、泵房隔声降噪 40 垃圾处置设施 垃圾箱、地埋式垃圾收集站 10 绿化 绿地面积12875.00m2，按每平方米25元计，加上护栏等其它安全维护措施费用 32.19 合计 252.19 6、竣工验收一览表 项目主要环保措施“三同时”竣工验收内容见表7-6。 表7-6 项目“三同时”检查验收一览表 类别 污染源名称 检测因子 治理措施 验收标准 水污 染物 生活废水 水量、COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 化粪池、管网等配套建设 接管符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 大气污染物 油烟废气 油烟 排烟竖井、专用排气道 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 汽车尾气 CO、THC、NO2 地下车库机械换气系统 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》厂界最高浓度限值 备用柴油发电机尾气 烟尘、SO2、NO2 专用排烟井 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 垃圾站恶臭 恶臭 日产日清 《恶臭污染物排放标准值》（GB14554-93） 噪声 设备噪声 Leq（A） 配套设备减震、隔噪等 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 固体 废物 固废 垃圾收集箱、地埋式垃圾收集站，日产日清 资源化、无害化 绿化工程 绿地 36.26% 7、环境管理及环境监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，建议企业制定环境管理措施： 由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识，企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表，每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向当地环保局汇报。 认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 项目环境监测计划见表7-10： 表7-10 环境监测计划 监测项目 监测因子 监测点位 监测频率 废气监测 油烟 废气排放口 每半年一次 废水监测 COD、BOD、SS、NH3-H、动植物油 废水排放口 每半年一次 噪声监测 dB(A) 东、南、西、北厂界外1m 每年一次

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房燃料废气 | 烟尘、SO2、CO、NO2、 | 加强通风，引至楼顶排放 | 达标排放 |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 经抽油烟机处理，经油烟专用道至屋顶高空排放 | 达标排放 |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NO2 | 加强通风换气 | 达标排放 |
|  | 备用发电机燃油尾气 | 烟尘、SO2、NO2 | 专用排气道通到楼顶排放 | 达标排放 |
|  | 装修废气 | 有机废气 | 选用环保漆，加强房间通风 | 达标排放 |
|  | 垃圾站 | 恶臭 | 日产日清，周边设绿化带，加强清洁卫生 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 生活污水 | 经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中三级标准后排入耒阳市白洋渡污水处理厂。 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 居民 | 生活垃圾 | 分类收集，环卫部门统一处理 | 无害化 |
| 噪 声 | 本项目运营期间噪声主要来空调、水泵房、配电房和交通噪声等，噪声级基本在65～90dB（A）。通过采取消声减振措施以及地下室隔间，噪声排放能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求。 |
| 主要生态影响 对可能出现的生态影响应积极地采取保护和减缓措施，制定详细的保护计划。削减开发行动对人群和生物系统的负面影响，可以从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑。具体到项目建设主要考虑后三个方面。 1、在工程的设计和施工过程中，充分考虑绿地的环境矫正功能，可以环境美化为主要原则布置绿地外，其它区块的绿地应着重考虑绿地的环境保护功能，因此应从对大气、噪声等污染物的抗性和吸收功能考虑，尽量建成立体性多样化的绿地系统，以补偿该区域的绿色生态，项目绿地率达39.29%。 2、从保护周围生态系统和人群健康的角度出发，在绿化区域的同时，最好在区域的周边建立对废气抗性较强和减噪功能明显的绿化带。 3、加强生态环境意识宣传，提高本项目人员的生态环境素质，使其时刻自觉地注意自己的行为，并为资源的高效利用及减少生态环境影响出谋划策。 |

# 九、结论与建议

1、结论 本项目为耒阳市奥林匹克森林建设项目，由耒阳市福源房地产开发有限公司开发。项目位于耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路，为商业和住宅复合开发用地，项目占地面积为32789.00m2（约49.18亩）。拟建设7栋28-31层高层住宅楼、沿街商业、会所以及体育馆一座，总建筑面积为120330.60m2，计容建筑面积104924.80m2，其中：高层住宅建筑面积97736.94m2，商业建筑面积6856.46m2，物业管理、公厕等公共配套设施建筑面积331.40m2。地下车库建筑面积15005.50m2。住宅总户数784户，机动车位630个。同时配套建设水、电、道路、绿化及亮化等附属工程。 1.1规划符合性分析 项目建设地点位于耒阳市北城开发区，南临耒阳市新公安局，北临新城一路、东临耒阳市友谊新城、西临水拾路，根据项目土地国有证（耒国用（2013）第350497号以及耒国用（2015）第87001号），项目土地使用性质为商业、住宅用地，用地性质符合规划要求。 1.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修订）》，本项目为房地产开发项目，不属于淘汰类、限制类项目。本项目以较高的标准规划、设计，并将依据国办发[2005]26号《国务院办公厅转发建设部等部门关于做好稳定住房价格工作意见的通知》切实稳定住房价格，符合国家产业政策。 1.3平面布局合理性分析 （1）总体布局合理性分析 本项目位于耒阳市水拾路和新城一路交汇处的东南角，交通规划坚持人车分流原则，人行主入口设置在西侧和东侧，在北面设置人行次入口，车行出入口设在用地北侧和西南侧，方便车辆的出行，车辆可直接进出地下停车库，避免对人行流线的干扰。小区南侧设有两个紧急消防出入口，北侧4＃栋住宅楼设有物业管理用房和公共卫生间，小区东南角有垃圾收集点等环卫设施。场地内7栋28-31层高层住宅楼、一座体育馆及底层商业建筑围合布置，中心线布置小型绿化花园以及儿童乐园，篮球场、小型足球场等体育配套设施分散其中。项目建筑物均为南北朝向，设计较为合理，日照时间为大寒日8h-16h，地块上所有的住宅均能满足日照要求，化粪池设置在项目地块西侧绿地下方，项目总体布局是合理的。 （2）配套设备布局合理性分析 1）变配电所：项目设置有变配电所，变压器存在一定程度的电磁污染，因此将其设置在地下层，通过建筑自身屏蔽可有效减少电磁污染，位置布置可行。 2）通风设备及给水泵房：主要设置在地下层，部分低噪声柜式通风机设置在楼顶，位置可行。项目消防、生活合用一个泵房。为避免水泵运行时产生的振动对地面住宅楼的影响，建议适当调整水泵位置，避开住宅楼正下方，宜设置在绿化用地及小区道路下方。 3）通风排风口：地下室设置通风口位于大楼顶部，自然通风利用地下车库进出口及采光井，其位置基本可行。但排风口应避开人群活动、远离住宅窗户。 4）住宅楼住户厨房应设置厨房油烟排烟竖井至楼顶部。商业用房应预留专用排烟道到屋顶排烟。 5）本项目垃圾中转站位于项目西侧，距离最近的住宅约10m，符合《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012）中≥8m的卫生防护距离要求，同时垃圾站周围均有2m以上绿化带将其隔离。 本项目运营过程中商业服务经营中应明确规定：不得涉及有毒有害有腐蚀性或易燃易爆的危险品经营；不能引入含有喷漆工艺的汽车维修店；若引入大型的娱乐、餐饮等对环境影响较大的项目，需要单独进行环境影响评价。 1.4环境相容性分析 根据周围环境现状和规划，项目周边多为居民及商业用地、办公用地、住宅用地等。项目北侧为广厦明都住宅区，东侧为友谊新城住宅区，南侧为耒阳市新公安局，西南侧为鹏信世纪城商住混合区，本项目主要职能为商业和居住区，周边生活配套较为齐全，离项目不远拥有学校、公园等，地理位置优越，交通便捷。可知，项目与周围环境是相容且相互适应的。 1.5环境质量现状评价 ①根据监测资料，评价区域采样点7天监测时间内，PM10日平均浓度范围为0.082～0.087mg/Nm3、SO2日平均浓度范围为0.018～0.020mg/Nm3、NO2日平均浓度范围为0.021～0.023mg/Nm3，项目所在地监测点位的PM10、SO2、NO2日均监测浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，各监测因子无超标现象，项目所在区域的环境空气质量较好。 ②从2016年5月12日~13日以及16日于阳市白洋渡污水处理厂排污口上游500m，排污口下游1000m两个监测断面中数据分析，耒水两监测断面的各因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准限值，水质环境较好。 ③项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目区域声环境质量尚可。 1.6施工期环境影响结论 ①水环境影响分析结 项目施工期间产生的废水主要为土建施工期间产生的泥浆废水和建筑施工人员的生活污水。生活污水排入市政污水管网，之后进入耒阳市白洋渡污水处理厂进行处理。泥浆废水经过沉淀等预处理后回用于施工过程中的土壤压实、洒水抑尘、混凝土冲洗、车辆冲洗等用水，不外排。在此基础上对环境影响不大。 ②大气环境影响分析结论 本项目施工期产生的废气主要包括场地清整和地基工程中产生的地面扬尘，施工过程中，采取多洒水，减少扬尘等措施，随着施工期的结束，这些影响将随之消失。 ③噪声影响分析结论 在建筑施工期间，严格执行《建筑施工噪声管理办法》，文明施工，减少对环境的影响。 ④固废影响分析结论 项目施工期间的固废主要为清整建造过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。废土、砖石及各种建筑垃圾均由渣土运输有限公司外运，运输公司统一调配，将渣土运往需要土方的建设场地或政府指定弃渣场；建筑垃圾中钢筋等回收利用；施工人员的生活垃圾及时收集到附近小区垃圾站内，由环卫部门统一及时清运处理。在此基础上对环境影响不大。 本项目建设期环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。在此基础上，对环境的影响较小，且施工期结束，对环境的影响也随之结束。 1.7运营期环境影响结论 ①水环境影响分析结论 本项目废水主要为居民生活污水和商业废水，废水总产生量为146197.1m3/a。项目废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级排放标准后，排入耒阳市白洋渡污水处理厂。在此基础上本项目污水排放对周围水环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 项目建成后，废气主要来自厨房燃料、厨房油烟废气、汽车尾气、备用发电机燃油尾气、装修废气以及垃圾箱废气等。 项目住户使用天然气，属于清洁能源，污染物产生量较小，经过厨房通风换气，对厨房及外界的影响较小。 厨房油烟产生量0.86t/a，油烟废气经抽油烟机处理，油烟去除效率为60%，油烟排放量为0.34t/a，油烟废气由油烟专用道至屋顶高空排放。在此前提下，本项目油烟废气对周围大气环境影响较小。 垃圾收集点会产生一些臭味，日产日清，加强管理。 本项目设地下停车位376个，根据分析，只要地下车库按照设计每小时换气6次，车库中CO有害气体含量可达到《工业企业设计卫生标准》的要求。尾气排放口高度不低于地面以上2.5m，排气口应远离进气口，应尽可能设在主导风向的下风向，尽量分散设置，避开人群经常活动的地方，排气口周边进行绿化等，布局合理。 装修废气选用环保漆，加强通风后对周边环境及本小区住户影响较小。 项目备用柴油发电机，由于采用0＃柴油，含硫量较低(约0.2％)，所排大气污染物浓度能达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级标准要求，经排烟机通过专用排气烟道引至屋顶作高空排放。 在此基础上，本项目废气对周围大气环境影响较小。 ③噪声影响分析结论 本项目运营期间噪声主要来空调、水泵房、配电房和交通噪声等，噪声级基本在65～90dB（A）。 采取隔声、减振措施可使设备噪声源强下降10～15dB(A)，再加上地下室对噪声的削减量在40dB(A)以上，因此项目所排噪声完全能够满《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求。 在此基础上，本项目噪声对周围环境影响较小。 ④固废影响分析结论 本项目固体废物主要为居民生活和商业店面产生的商业垃圾，总产生量为1218.3t/a，对垃圾进行分类收集，及时清运，送垃圾填埋场作无害化处理,。在采取本环评所提措施后，对周边环境及项目居民不会有大的影响。 1.8环境功能区可保持分析 本项目三废及噪声，在落实本环评提出的防治措施后，能够满足相应的区域环境功能区划的要求。 1.9污染物达标排放情况分析 本项目产生的污染物主要有居民生活废水、厨房燃料废气、油烟废气和垃圾收集箱、中转站废气、地下车库废气、备用发电机燃油尾气、生活垃圾以及设备、车辆噪声等，在实施本环评提出的污染防治措施后均能达标排放，对周围环境影响较小，能够保持功能区的各项功能。 1.10清洁生产分析 本项目属于房地产建设项目，消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，因此，基本能符合清洁生产要求。 1.11总量控制分析 本项目建成后废水进入市政污水处理厂，经污水处理厂处理后回用。由于本项目是当地人口的转移及聚集，从全市整个区域考虑，本项目的污染物排放量实际并未增加。因此本环评不对本项目设置总量控制。 环评总结论 通过对耒阳市奥林匹克森林建设项目进行工程分析以及环境影响评价后认为，在本项目进行建设及交付使用时，只要充分落实本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，在环保角度上本项目是可行的。 2、建议与要求 （1）本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行相应的国家标准； （2）尽量缩短施工工期，把对附近居民和周边环境的负面影响减少到最低程度； （3）在项目建设过程中，若发现地下文物，建设单位和施工单位应立即暂停施工，报告长沙市文物管理所，根据文物管理所要求做好保护工作； （4）本项目为商业和住宅混合区，商业区不能引入含有喷漆工艺的汽车维修店，不能引入涉及有毒有害易燃易爆物质的项目，若引入大型的娱乐商业，需要单独进行环境影响评价； （5）按《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179-2012）设垃圾收集站并进行管理，减少对居民和环境的影响； （6）商业综合楼营运时，应严格控制商场活动噪声，应禁止用高音广播对外招揽顾客和播放广告，控制背景音乐的音量，以保证周边声环境敏感目标的声环境质量； （7）建议项目在报建时，建筑的高度和色彩要与周围环境充分协调，并征得规划、文物等相关部门的同意。

# Text boxes

场地清整

地基工程

框架建设

配套建设

扬尘、噪声

扬尘、废气、噪声、废水

粉尘

建筑垃圾

房屋交付

入住前装修

入住后生活

噪声  装修废气

生活废气（油烟）、汽车尾气

装修垃圾

生活垃圾   生活污水

噪声、商铺垃圾

噪声  装修废气

商铺出售、租赁

商家入驻

入驻前装修

生活垃圾   生活污水

装修垃圾